- Plasmaschneiden bis 30 mm Materialstärke (Baustahl) mit gasgekühltem Plasmabrenner

- Mit Luft als Plasmagas an allen elektrisch leitfähigen Werkstoffen schneiden

- Zentralanschluss für den Plasmabrenner

- Hervorragende Eignung für Handwerk, Montageplätze, Reparaturen und Ausbildungsstätten

- Geeignet für Gerad-, Profil-, Konturen-, Schablonen- und Fasenschnitte, zum Einstechen, zum Lochschneiden und für unterbrochene Schnitte.

# Stromquelle CUTi 70

- Stufenlos einstellbarer Schneidstrom von 26 A bis 70 A für eine genaue Anpassung des Schneidstroms an die Schneidaufgabe

- Konstante Ausgangsleistung auch bei Netzspannungsschwankungen

- Technologien: Schneiden mit Distanzfeder, mit Aufsetzkappe, mit Fasenkrone oder mit langen Verschleißteilen zum Erreichen schwer zugänglicher Schneidstellen

- Sicherer Start des Pilotbogens durch Hochspannungszündung.

- Plasmabrenner KjellCut 70 (Länge 6 m) mit Zentralanschluss, daher einfaches Abnehmen des Plasmabrenners für problemlose Transporte in Fahrzeugen

- Fliegendes Anschneiden und fliegendes Einstechen sind möglich, eine Bezugskante nicht erforderlich

- Automatische Leistungserhöhung des Pilotbogens bei Werkstückkontakt

- Filterdruckregler (geschützt durch Einlassung ins Blech) als Öl- und Wasserabscheider sowie zur Einstellung des Plasmagasdrucks

- Werkstückkabel steckbar für leichten Transport

- Betreiben an Stromerzeugern mit einer Leistungsabgabe von mind. 18 kVA

- Verschleißteil-Kit als Verschleißteil-Erstausstattung (beinhaltet 3 Düsen, 3 Katoden, Spritzerschutz, Aufsetzkappe, 2 Distanzfedern, Fasenkrone, Mehrfachschlüssel, Sicherheitsschlüssel f. Zentralbuchse)

- Hohe Arbeitssicherheit durch Berührungsschutz mit Sicherheitsabschaltung am Handbrenner

- Überwachung des Plasmagasdrucks und der thermischen Belastung der Plasmaanlage

# Optional

- Kreisschneideinrichtung für Teile-Durchmesser 100 – 1000 mm, inklusive Räderwagen, der einen konstanten Brennerabstand zum Werkstück sichert und für ein ruhiges handgeführtes Schneiden auch beim Schneiden freier Konturen ermöglicht

- Fasenschneideinrichtung zum Schneiden von Fasen beliebiger Winkel, z.B. zur Schweißnahtvorbereitung

# Technische Daten

| Stromquelle | CUTi 70 |
| --- | --- |
| Netzanschluss | 3 ~ 400 V ± 10 %, 50/60 Hz [3 ~ 230 V ± 10 %, 50/60 Hz (Artikel-Nr. .11.035.404)] [3 ~ 440 V ± 10 %, 50/60 Hz (Artikel-Nr. .11.035.408)] |
| Max. Anschlussleistung | 11,1 kVA |
| Netzsicherung, träge | 16 A |
| Schutzart | IP 21 |
| Leerlaufspannung | 270 V (DC) |
| Schneidstrom | 26 - 70 A |
| Einschaltdauer | 35 % bei 70 A 60 % bei 60 A 100 % bei 50 A |
| Schneidbereich Maximal Empfohlen | 30 mm 0,5 – 25 mm |
| Abmessungen (L x B x H) | 470 x 180 x 250 mm |
| Masse | 16,4 kg |

| Plasmabrenner | KjellCut 70 |
| --- | --- |
| Plasma- und Kühlgas | Luft |
| Arbeitsdruck | 0,5 MPa (5 bar) |
| Luftverbrauch | 140 l/min |

Gefertigt auf Grundlage der Norm EN 60974

CE-Zeichen, Herstellung nach DIN EN ISO 9001

S-Zeichen, in Arbeitsstätten mit erhöhter elektrischer Gefährdung einsetzbar